建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：北京市延庆区张山营镇西大庄科村YQ06-0400-0016地块F3其他类多功能用地项目环境影响评估报告服务

建设单位（盖章）：    北京北控智开实业发展有限公司

编制日期：               2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 北京市延庆区张山营镇西大庄科村YQ06-0400-0016地块F3其他类多功能用地项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 202118001701200058 |
| 建设单位联系人 | 张婉艺 | 联系方式 | 15810579880 |
| 建设地点 | 北京市延庆区张山营镇西大庄科村 |
| 地理坐标 | （ 115 度 46 分 27.5 秒， 40 度 31 分 13.8 秒） |
| 国民经济 行业类别 | K7010 房地产业 | 建设项目 行业类别 | 97 房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 （选填） | 北京市发展和改革 委员会 北京市住房和城乡建设委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 京发改（核）[2021]3号 |
| 总投资（万元） | 69356 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.04 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26197.171 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《北京市环保局关于<2022年北京冬奥会及冬残奥会延庆赛区核心区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》(京环函[2017]192号文) |
| 规划环境影响评价情况 | 《北京市环保局关于<2022年北京冬奥会及冬残奥会延庆赛区核心区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》(京环函[2017]192号文) |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划环评审查意见符合性 2017年4月1日，北京市环保局已出具了《北京市环保局关于<2022年北京冬奥会及冬残奥会延庆赛区核心区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》(京环函[2017]192号文)。根据审查意见进行分析，本项目与规划环评审查意见符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划环评审查意见符合性一览表 序号 规划环评审查意见 项目情况 符合性 1 以区域生态环境综合承载能力和环境资源利用上限，控制规划建设期、赛时、赛后规模。 本项目位于核心区南部，总建筑面积为46223.9平方米，延庆赛区核心区规划面积1513.7hm2，其中A部分总用地面积766.5hm2，B部分总用地面积20.93hm2；本项目用地为延庆赛区核心区主要规划建设项目之一，符合土地利用规划目标。 符合 2 在规划实施及项目环评中进一步落实适合山区及该规划特点的基础设施等方案，如给排水、采暖、餐饮用能等。 本项目供水采用市政自来水，污水进入赛区污水处理站进一步处理，采暖能源为电热锅炉；热水采用太阳能；餐饮采用电能、天然气等清洁能源。 符合 3 研究制定规划实施过程中的监测、监督、监管机制。 本项目制定了监测计划，提出了环境保护管理要求。 符合 规划环评符合性 规划环评要求：规划区在开发建设、管理过程中，对新入区项目的选择必须严格按照其产业规划、全国主体功能区规划、全国生态功能区划、北京市主体功能区规划、和城市发展规划等相关规划的要求，根据国家、北京市相关部门的产业政策，以生态友好型经济为主导，发展低碳高端产业，严格新建项目的环保准入。 （1）禁止建设与冰雪产业及休闲旅游产业无关项目。 （2）禁止建设《产业结构调整指导目录(2011本)》中的限制、淘汰类项目；《国土资源部禁止和限制用地项目名录(2006)》中的项目。 现实行《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，《国土资源部禁止和限制用地项目名录(2012)》，本项目均符合其相关要求。 （3）规划所在地位于延庆区的山区部分，根据《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2015年版），属于生态涵养发展区，执行“北京市新增产业的禁止和限制目录（一）（适用于全市范围）”及“北京市新增产业的禁止和限制目录(二)（3.在执行全市层面管理措施的基础上，适用于生态涵养发展区）”。 1）禁止建设（7010）房地产开发经营中容积率小于1.0（含）的住宅项目。 2）禁止新建（1950）洗浴服务中的高档洗浴设施。 3）禁止新建（8830）休闲健身活动中的高尔夫球场。 现北京市实行《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2018年版），项目所在地位于延庆区的山区部分，属于生态涵养发展区，执行“北京市新增产业的禁止和限制目录（一）（适用于全市范围）”及“北京市新增产业的禁止和限制目录(二)（4.在执行全市层面管理措施的基础上，适用于生态涵养发展区）”。 1）禁止建设（7010）房地产开发经营中容积率小于1.0（含）的住宅项目。 2）禁止新建、扩建、新设立：（8051）洗浴服务中的高档洗浴场所。 3）禁止新建（8930）健身休闲活动中的高尔夫球场。 本项目符合以上要求。 表1-2 本项目与规划环评要求符合性一览表 序号 规划环评要求 本项目 符合性 1 禁止建设与冰雪产业及休闲旅游产业无关项目 改善赛区周边居民生活生产环境，实现村庄产业发展 符合 2 禁止建设《产业结构调整指导目录(2011本)》中的限制、淘汰类项目；《国土资源部禁止和限制用地项目名录(2006)》中的项目 不属于《产业结构调整指导目录(2019本)》中的限制、淘汰类项目；《国土资源部禁止和限制用地项目名录(2006)》中的项目 符合 3 禁止建设（7010）房地产开发经营中容积率小于1.0（含）的住宅项目 本项目建筑面积容积率为1.01，且本项目非住宅项目 符合 4 禁止新建、扩建、新设立：（8051）洗浴服务中的高档洗浴场所 不设置洗浴服务中的高档洗浴场所 符合 5 禁止新建（8930）健身休闲活动中的高尔夫球场 不设置高尔夫球场 符合 综上所述，本项目的建设符合《2022年北京冬奥会及冬残奥会延庆赛区核心区总体规划》规划环评及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1 “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于北京市延庆区张山营镇西大庄科村，根据《北京市人民政府关于发布北京市生态保护红线的通知》（京政发[2018]18号文，2018年7月6日发布），本项目所在地不在松山国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内，本项目的建设不涉及生态保护红线。本项目与北京市生态保护红线的位置图见下图1-1。 图1-1 本项目与北京市生态保护红线的位置关系图 （2）环境质量底线符合性分析 本项目排放的废气主要为拟建餐厅产生的食堂油烟废气，经采用油烟净化器处理后，达标排放，不会突破大气环境质量底线；本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理、餐厨污水经隔油池隔油沉淀后，经市政管网排进赛区污水处理厂处理，不直接排入地表水体，不会突破水环境质量底线；本项目产生的噪声经过有效的隔声措施后，厂界达标，对周围声环境影响较小；本项目生产过程中产生的一般固体废物妥善处理，不会污染土壤环境。 综上所述，本项目采取了严格的环境保护措施控制污染物的排放量，运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平，均不会改变所在地环境功能区环境质量现状。因此，本项目不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目运营期间冬季由电热锅炉房、采用全蓄热模式进行集中供热；生活污水经预处理后经过市政管网排进延庆赛区污水处理站处理，且本项目采用市政中水用于冲厕、浇洒道路、绿化及车库地面冲洗，节约了新鲜水的用量；利用太阳能供运营期生活热水，节约天然气的消耗。因此，本项目的建设不会超出区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据《建设项目规划使用性质正面和负面清单》的通知（市规划国土发[2018]88号）附件：建设项目规划使用性质正面和负清单中：“六、门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆、昌平和房山的山区等生态涵养区”坚持绿色发展，建设宜居宜业宜游的生态发展示范区、展现北京历史文化和美丽自然山水的典范区。 负面清单：限制各类用地调整为一般性制造业、区域性物流基地和批发市场。 依据北京市规划和自然资源委员会延庆分局《关于延庆区张山营镇西大庄科村土地一级开发项目 YQ06-0400-0016 地块（F3 其他类多功能用地）供地项目“多规合一”协同平台审核意见的函》【京规自（延）供审函（2020）0001号】及项目设计方案。本项目主要建设内容为冰雪产业区（雪具大厅、精品酒店）、特色精品民宿体验区、LNG站等建设，为房地产的开发、商业综合体的建设项目，不在北京市规划和国土资源管理委员会发布的《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中。 因此，本项目不属于环境准入负面清单内项目。 根据《中共北京市委生态文明建设委员会办公室关于印发的通知》，生态环境管控分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类区域。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、水资源、土地资源、能源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括具有工业排放性质的国家级、市级产业园区，以及污染物排放量较大的街道（乡镇）。对重点管控单元，以环境污染治理和风险防范为主，要优化空间布局，促进产业转型升级，加强污染排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率。 本项目位于北京市延庆区张山营镇西大庄科村，属于优先保护单元。 图1-2 本项目与北京市生态环境管控单元的位置关系图 表1-3 优先保护单元 管控类别 重点管控要求 符合性分析 自然保护区 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》和《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。 本项目用地位于北京市延庆区张山营镇，项目建设符合土地利用发展方向和管理措施，且本项目的建设完善了延庆赛区基础设施的建设和改造，改善乡村旅游发展环境，与自然保护区保护方向一致；且本项目不在松山国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内，本项目的建设不涉及生态保护红线。 因此本项目符合《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》 风景名胜区 严格执行《风景名胜区条例》，其中核心景区同时执行《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。 本项目不属于龙庆峡-松山-古崖风景名胜区范畴内，且本项目建成后，完善了延庆赛区基础设施的建设及改造，同时加强了乡村旅游标准化建设、加大了农村闲置资产的盘活、整合和利用，本项目实施可提升村庄风貌，有利于提高在区域的旅游服务品质，吸引更多的游客前来参观游览，将成为当地的景观节点。 综上所述，本项目符合“三线一单”的准入条件。 1.2与《北京市延庆区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性分析 北京市延庆区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确要求：加强基础设施建设和改造，改善乡村旅游发展环境。加大农村闲置资产的盘活、整合和利用，挖掘文化，突出特色，发展高端乡村民宿等休闲项目。加强乡村旅游标准化建设，不断严格准入标准，建立退出机制，创新乡村旅游管理模式。 本项目符合《北京市延庆区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的加强基础设施建设、高标准建设美丽乡村要求。 1.3 与龙庆峡-松山-古崖居风景名胜区总体规划、《风景名胜区条例》相符性分析 本项目属于冬奥重点工程，与龙庆峡-松山-古崖居风景名胜区总体规划不冲突。本项目不属于下列禁止类活动： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）在景物或者设施上刻划、涂污； （四）乱扔垃圾。 建设单位、施工单位制定污染防治和水土保持方案，并采取措施保护周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，符合《风景名胜区条例》相关要求。 1.4 碳排放的符合性分析 根据《北京市企业（单位）二氧化碳排放核算和报告指南（2017版）》，“二氧化碳直接排放是指在北京市行政辖区内固定设施和公共电汽车客运、城市轨道交通企业移动设施化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放和/或北京市行政辖区内工业生产过程（包括熟料生产过程碳酸钙和碳酸镁分解排放、石化产品工业生产过程排放和交通运输企业运输车辆使用尿素等尾气净化剂过程排放）的二氧化碳排放和/或废弃物处理的二氧化碳排放；二氧化碳间接排放是指北京市行政辖区内耗电设施电力消耗所隐含的电力生产时化石燃料燃烧的二氧化碳排放。”本项目仅设置电锅炉，无直接排放，本项目碳排放均为间接排放。 根据《北京市企业（单位）二氧化碳排放核算和报告指南（2017版）》中“其他行业企业排放核算和报告”中企业电力消耗隐含的二氧化碳间接排放按公式如下： 式中，Ed是二氧化碳排放量，单位为tCO2； D是企业的电力消耗量，单位为MWh； fg是间接排放系数。采用发布的最近年份排放系数，本次取0.9944 tCO2/MWh。 本项目年用电量约为6964.638万KWh（69646.38MWh），则本项目年二氧化碳间接排放的量为69256t/a，属于重点碳排放单位。 本项目优先选用节能低耗的设备，符合碳排放的相关政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 建设内容 2.1.1项目基本情况 项目名称：北京市延庆区张山营镇西大庄科村YQ06-0400-0016地块F3其他类多功能用地项目 建设单位：北京北控智开实业发展有限公司 项目性质：新建 建设地点：北京市延庆区张山营镇西大庄科村 占地规模：本项目用地面积为26197.171m2，总建筑面积约46223.9 m2，其中地上建筑规模26500 m2，地下建筑面积为19723.9 m2，容积率1.01，建筑密度70%，用地性质为F3其他类多功能用地 工作制度及劳动定员：本项目运营期间商业地块工作人员200人左右，实行一日三班制，年工作时间为365天。 2.1.2主要建设内容 依据北京市规划和自然资源委员会延庆分局《关于延庆区张山营镇西大庄科村土地一级开发项目YQ06-0400-0016地块（F3其他类多功能用地）供地项目“多规合一”协同平台审核意见的函》【京规自（延）供审函（2020）0001号】及项目设计方案。本项目主要建设内容为冰雪产业区（雪具大厅、精品酒店）、特色精品民宿体验区、LNG站等建设。本项目主要建设内容详见下表2-1所示： 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容 主体工程 A1#雪具大厅 地上建筑面积为6851.7m2，建筑高度为16.5m，地上建筑层数为4层，地下建筑1层，主要功能为售票及长租雪具柜层、配套餐饮层等； A2#精品酒店 地上建筑面积为5882.6m2，建筑高度为12.9m，地上建筑层数为3层，地下建筑2层，主要功能为酒店大堂、商业店铺（含餐厅）、客房及配套服务功能层； A3#精品酒店 地上建筑面积为4293.7m2，建筑高度为12.9m，地上建筑层数为3层，地下建筑2层，主要功能为酒店大堂、商业店铺（含餐厅）、客房及配套服务功能层； A4#精品酒店 地上建筑面积为5512.0m2，建筑高度为12.9m，地上建筑层数为3层，地下建筑1层，主要功能为酒店大堂、商业店铺（含餐厅）、客房及配套服务功能层； B区特色精品民宿 体验区 （BI区、BII区、BIII区、BIV区） （1）BI区地上建筑面积728.8 m2，功能为民宿展厅、餐厅、民宿大堂及活动室； （2）BII区地上建筑面积763.2 m2，功能为配套商业、客房、机房； （3）BIII区地上建筑面积891.0 m2，功能为配套商业、客房、机房； （4）BIV区地上建筑面积1577.0 m2，功能为配套商业、客房、机房； B区地上建筑面积共为3960 m2； 辅助工程 地下车库 地下建筑面积为19500m2（不含开闭站地下夹层） 商业地下机动车停车位174辆 安置房开闭站 位于BIV区地块地下，供安置房配电使用，建筑面积为223.9m2； 电锅炉机房 位于商业地下，安置房、商业合建，建筑面积为745.28 m2，电锅炉全部采用380V； 消防水泵房 位于A3#地下一层，安置房、商业合建，建筑面积为494.84m2，由位于车库的消防泵和消防水池提供水量和水压；消防水池存储全部消防水量（包括室内、外消火栓、自喷系统用水量），高位消防水箱设置在整个地块建筑物最高处；室内、外消火栓、自喷系统均采用临时高压制系统、各个系统独立设置加压泵（一用一备）；管网平时压力由高位水箱和稳压泵保持；外消火栓系统设置消防车室外取水口，吸水高度不大于6m； LNG站房 本项目仅设置炊事用气，采用LNG液化天然气瓶组，瓶组站拟选址在本项目西北侧民防局用地内，站内瓶组总几何容积为1.95 m3，燃气设施的设置仅满足炊事用气需求及规范要求的安全防护措施。 根据西大庄科村用气需求，本项目燃气高峰日供气量约486Nm3/d，本项目采用LNG瓶组供应站供气，有效贮存天然气约1097 Nm3，可供应2.2天用气量，储气设备为195L钢瓶10只； 公用工程 给水 （1）水源：民宿、酒店、商业等生活用水利用市政自来水给水； （2）中水系统：冲厕等中水利用市政中水给水； （3）热水系统：民宿采用分散集热、分散供热太阳能热水系统，酒店采用集中集热、集中供热太阳能热水系统； 排水 采用雨污分流制。 （1）雨水排水：室外雨水收集和排放采用雨水排水沟+局部雨水口+埋地雨水管相结合的方式，与市政雨水连接，在室外设置雨水调蓄池控制外排洪峰流量，最终外排至地块东侧排洪疏水涵洞；车库坡道、窗井、下沉庭院部位的雨水由潜水泵抽取外排； （2）污水排水：室内生活污、废水或合流排到室外污水管道，经化粪池处理后排入市政污水管网、餐厨污水经隔油池隔油沉淀处理后，排入市政污水管网，污、废水最终排入赛区污水处理站； 供电 规划范围内用电负荷商业地块15901Kw，配套电力设施，由松闫路引入市政电力管线经地下进入开闭站及配电室。 供热 本项目不具备市政管道燃气及其他能源方式，项目用能源形式主要依靠电力供给，热源采用电热锅炉，目前直热电锅炉全部采用380V的电锅炉，供热采用全蓄热。 燃气 本地块无市政管道燃气，本项目仅设置炊事用气，采用LNG液化天然气瓶组。 环保工程 废气处理设施 餐厅油烟废气设置油烟净化器处理；车库机动车进出产生废气设置车库通风风机处理； 废水处理设施 冲厕污水、盥洗污水、配套公建服务设施排水等生活污水进入化粪池处理、餐厨污水经过隔油池隔油沉淀处理、达标后经市政污水管网排入赛区污水处理站进行进一步处理； 噪声防治设施 选用低噪声设备，减震、隔声罩、消声器、室内隔声等 固废处理设施 区域内产生的生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一清运、化粪池产生污泥定期由环卫粪车抽运，送至小张家口综合处理中心处理。 2.1.3建设规模 本项目地块主要用于F3其他类多功能用地的建设，主要包含冰雪雪产业区（雪具大厅、精品酒店）、特色精品民宿体验区等的建设。 本项目总建筑面积为46223.9m2（包含安置房设施及面积），其中地上建筑规模为26500 m2，地下建筑规模为19723.9 m2，控制檐口高度为24m，建筑密度达到70%，绿地率为3.6%。本项目主要经济技术指标见下表2-2所示，建筑主要工程数量见下表2-3所示： 表2-2 本项目主要经济技术指标 数值 单位 备注 建设用地面积 2.62 公顷 — 总建筑面积 46223.9 m2 — 其中 地上建筑面积 26500 m2 含安置房开闭站约223.9 m2 地下建筑面积 19723.9 m2 含安置房开闭站电缆夹层约223.9m2; 电锅炉机房745.28 m2; 消防水泵494.84 m2 容积率 1.01 — — 建筑密度 70% — — 绿地率 3.60% — 统筹项目周边现状绿地率指标 建筑高度 ≤24 m 坡屋顶檐口高度 机动车停车位 174 辆 商业按照每100平米0.65辆、酒店按照每套客房0.6辆计算 其中 地上 0 辆 地下 174 辆 表2-3 本项目建筑主要工程数量 序号 项目 内容 1 建筑功能 集商业、旅馆、雪具大厅、地下车库等多功能的商业配套设施 2 建筑特点 北方特色山村风貌、功能完善的精品村落 3 建筑面积（m2） 总建筑面积 46223.9m2 建筑 面积 A1#楼 6581.7m2 建筑 面积 组团BI区 728.8m2 A2#楼 5882.6 m2 组团BII区 763.2m2 A3#楼 4293.7m2 组团BIII区 891.0m2 A4#楼 5512.0m2 组团BIV区 1577.0m2 地下车库等地下 面积 19500m2 地下安置房开闭站 223.9 m2 地上部分建筑面积（m2） 26500m2 地下部分建筑面积(m2) 19723.9m2 4 建筑层数 地下 地上 A1#楼 负1层 4层 A2#楼 负2层 3层 A3#楼 负2层 3层 A4#楼 负1层 3层 组团BI区 负0层 1~2层 组团BII区 负0层 1~2层 组团BIII区 负0层 1~2层 组团BIV区 负0层 1~2层 5 建筑层高（m） 地下部分 A1#楼 4.2~4.8m A2#楼 4.5~5.4m A3#楼 4.8~5.1m A4#楼 6m 地上部分 A1#楼 1~2层4.2m；3层4.2m；4层3.75m A2#楼 1层4.5m；2层3.95m；3层3.95~5.4m A3#楼 1层4.5m；2层3.75m；3层3.75~5.4m A4#楼 1层4.5m；2层3.95m；3层3.95~5.4m 组团BI区 3.2~5.6m 组团BII区 3.0~3.5m 组团 BIII区 3.3~4.2m 组团 BIV区 3.4~4.2m 6 建筑高度 绝对标高 (±0.00) (m) A1#楼 940.250 建筑总高(m) 16.50m A2#楼 935.600 12.50m A3#楼 926.900 12.50m A4#楼 915.900 12.50m 组团BI区 917.000 3.3~9.6m 组团BII区 921.450 2.58~7.3m 组团 BIII区 922.300 2.5~3.85m 组团 BIV区 929.250 3.45~9.35m 室内外高差m 0.3~1.5m 基底标高(m) 934.4m、924.9m 916.3m、908.8m 最大基坑深度m 10.7m 檐口高度(m) A1#楼 16.5m A2#楼 12.9m A3#楼 12.9m A4#楼 12.9m 组团BI区 9.6m 组团BII区 7.3m 组团 BIII区 3.85m 组团 BIV区 9.65m 7 建筑防火 耐火等级地上二级，地下一级； 2.1.4项目平面布置 本项目整个用地呈狭长不规则形，东西向长约400米，南北向最宽处约100米，最窄处约36米，南北平均宽约90米。地势西高东低，地坪标高在945~910之间，高差约35米左右。 F3多功能用地位于项目东北侧，由改造更新建筑与新建冰雪配套建筑组成。其中改造更新部分有若干 1~2层建筑位于场地东南侧，形成整体的民俗民宿组团；新建冰雪配套建筑位于场地北侧，连接雪道南侧，为四处新建单体建筑及村落组团。 建筑布局延续原村庄街巷肌理，自东向西延伸形成山地主街，联系各新建建筑，场地通过主街及集散广场在东西两侧分别与南侧松闫路（旧线）相连，同时保留原村落街巷的步行体系联通至外部道路。 本项目平面布置图见下图2-1所示。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 图2-1 本项目平面布置图 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.1.5公用工程 2.1.5.1给水 （1）水源 本项目民宿、酒店、商业等生活用水利用市政自来水给水。市政给水（DN200）拟从用地西侧和用地东南侧村口处各引一根DN150管道至本项目用地红线内，经总水表和倒流防止器后在红线内形成室外给水环状管网，环管管径DN200。各单体建筑的引入管从室外给水环管上接出。供水水质均应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749。 （2）中水系统 本项目民宿院落酒店、商业冲厕用水、室外绿化、车库冲洗用水均采用市政中水给水。市政中水（DN150）拟从用地东南侧村口处引一根DN150管道至本项目用地红线内，经总水表后在红线内形成室外中水供水管道。各单体建筑的引入管从室外中水干管上接出。中水水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用-城市杂用水水质》GB/T18920。 （3）热水系统 民宿采用分散集热、分散供热太阳能热水系统，酒店采用集中集热、集中供热太阳能热水系统。太阳能热能作为预热热媒间接使用，与辅助热源串联，生活热水作为被加热水直接供应到用户末端，生活热水与生活冷水用一个压力源。 2.1.5.2排水 （1）污水系统 室内污、废水或合流排到室外污水管道，经化粪池处理后排入城市污水管网。营业餐厅、厨房的排水均设器具隔油器，厨房污水采用明沟收集，设置专用排水管道排到油质分离器或隔油池，处理后排至室外污水管道。污水最终排入赛区污水处理站进行进一步处理。 （2）雨水系统 室外雨水收集和排放采用雨水排水沟+局部雨水口+埋地雨水管相结合的方式，与市政雨水连接，连接的位置拟设置在用地东南侧村口处。在室外设置雨水调蓄池控制外排洪峰流量，经调蓄后最终外排至地块东侧排洪疏水涵洞；车库坡道、窗井、下沉庭院部位的雨水由潜水泵抽取外排； 2.1.5.3供电及电信工程 规划范围内用电负荷商业地块15901kW。本项目配套电力设施由松闫路引入市政电力管线经地下进入开闭站及配电室。商业地块由市政引来两路10kV电源，接入分界室。为安置房服务的开闭站就近设置在商业地块内，开闭站建筑面积224m2。开闭站设置及电力管线接线方式最终以供电部门批复的供电方案实施。 本项目电讯信号由市政引至地块东侧进线间。 2.1.5.4采暖制冷 （1）采暖热源 本项目不具备市政管道燃气及其他能源方式，项目用能源形式主要依靠电力供给，热源采用电热锅炉，电锅炉房位于商业地下，安置房、商业合建，建筑面积为745.28 m2，电锅炉全部采用380V，供热采用全蓄热模式进行供热。 （2）空调冷源 本项目A区各楼顶分别设置多功能一体螺杆式风冷热泵机组（自带水泵、定压设备等），B区住宅采用分体空调，分体空调室外机置于通风良好处。变配电机房、消防控制室和安全监控室等采用分体空调或专用空调。 2.1.5.5燃气 本项目地块无市政管道燃气，考虑项目环保要求，仅设置炊事用气，采用LNG液化天然气瓶组。瓶组站拟选址在本项目西北侧民防局用地内，站内瓶组总几何容积为1.95 m3。燃气设施的设置仅满足炊事用气需求及规范要求的安全防护措施。 根据西大庄科村用气需求，本项目燃气高峰日供气量约486Nm3/d，本项目采用LNG瓶组供应站供气，有效贮存天然气约1097 Nm3，可供应2.2天用气量，储气设备为195L钢瓶10只； 2.1.6投资计划及施工进度安排 （1）投资计划 项目总投资估算约69356万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.04% （2）施工进度安排 本项目计划建设周期为24个月，计划2021年4月开始施工，完成时间为2023年2月。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 本项目主要建设内容包括：冰雪产业区（雪具大厅、精品酒店）、特色精品民宿体验区等的建设，本项目总建筑面积为46223.9m2，地上建筑规模为26500 m2，地下建筑规模为19723.9 m2。 现场施工取6m宽、450m长的旧松闫路为施工临时道路，施工临时用地约为5200平方米，包含施工人员临时生活区3000平方米，位于项目场地东西红线外、施工期钢筋、木工加工厂2000平方米，位于新旧松闫路之间、施工期临时库房200平方米，位于新旧松闫路之间。 2.2.1工艺流程简述 2.2.1.1施工期 本项目施工期生产生活区位于场地用地红线外，施工人员总数约为400人。 本项目施工期产污环节见下图2-2。 图2-2 本项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2.2.1.2运营期 本项目运营期冬季由供热站集中供暖，不单独建设燃煤、燃油、燃气锅炉，运营期主要的大气污染物为车库机动车进出产生的汽车尾气、餐饮厨房烹饪过程中产生的餐饮废气以及LNG站在更换过滤器滤膜、设备检修、管道泄露、系统超压时，泄露的少量天然气（主要成分为甲烷）；生活污水经过预处理后通过市政污水管网送至冬奥会延庆赛区污水处理站处理；运营期产生的生活垃圾、餐厨垃圾进行分类收集后，由当地环卫部门定期进行清运、化粪池沉渣定期由环卫粪车抽运，送至小张家口综合处理中心处理。 运营期产污环节见下图2-3。 图2-3 本项目运营期工艺流程及产污环节示意图 2.2.2主要产污环节 2.2.2.1施工期 施工期对环境的影响主要为： （一）大气污染物 施工期主要污染物为施工扬尘及机械、汽车尾气。 施工扬尘最大产生时间出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土，会产生扬尘。土方大部分在施工场地内平衡，土地表面的腐殖质层和土壤需要清运及转移使用，不会造成遗撒，但泥土风干后随着车辆的碾压和行驶，在工程区内和道路上易带起场尘。 施工机械及车辆在施工过程中会产生车辆废气，车辆废气的主要污染物为NOx、CO以及THC。 （二）水污染物 施工期废水主要包括施工废水及施工人员产生的生活污水； （1）施工废水 场地及运输车辆冲洗会产生废水，主要集中在施工过程冲洗施工机械、车辆表面泥砂过程中，该部分废水经集中收集并沉淀处理后可重新回用于路面、土方、土地喷洒降尘，不对外排放。 （2）生活污水 生活污水主要来源于施工人员日常生活废水，与市政生活污水成分相似，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和NH3-N等。本项目建设周期为24个月。 本项目施工期施工人员总数约400人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），“工业企业建筑时，管理人员的生活用水定额可取30L/（人▪班）~50L/（人▪班）”，本次按平均每人每天50L生活用水算，则施工期生活污水排放量为14400m³。排放量按用水量的80%计算，则施工期排水量约为11520m³。 生活污水水质参照《给水排水设计手册》第5册中，中等浓度生活污水水质，分别为：CODcr 400 mg/L、BOD5 220 mg/L、SS 200 mg/L、NH3-N 40 mg/L，则施工期生活污水中各污染物排放量为：CODcr 4.608 t、BOD5 2.5344 t、SS 2.304 t、NH3-N 0.4608 t。 （三）噪声 本项目施工期产生噪声的机械设备主要有挖掘机、推土机、打桩机、夯土机、振动碾，产生的交通噪声主要来自运输卡车、洒水车等运输工具。主要施工机械在不同距离的噪声预测值详见下表2-4。 表2-4 主要施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 距离 设备 5m 10m 30m 50m 100m 200m 挖掘机 84 78 68 64 58 52 推土机 84 78 68 64 58 52 打桩机 100 96 86 82 76 70 夯土机 86 80 70 66 60 54 振动碾 88 82 72 68 62 56 由上表可知，施工期单体设备的声源声级一般均高于80dB(A)，最高可达100dB(A)，施工现场噪声源以施工机械噪声为主，声源声级较大的设备为打桩机。施工过程中一般重型运输车5m处的声压级为82~90dB(A)，使用的大型装载机的噪声级可达100dB(A)。 （四）固体废弃物 本项目施工期产生的固体废物包括建筑垃圾、开挖土方和施工人员产生的生活垃圾等。 本项目施工期间产生的建筑垃圾可以进行回收利用的再生利用，无法利用的运输至有资质的渣土消纳场处理；本项目拟建建筑物沿山而下呈长条状，施工期间项目周边没有存土地方，本项目开挖土方量为203000m3，回填土方量为44400 m3。开挖的土方及时走高速外运到河北进行消纳，回填土方采购好走高速进场回填。 本项目施工期为24个月，施工人员为400人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则施工期生活垃圾产生量为144t。施工期间在施工道路旁边设置防渗的垃圾存放点，施工人员产生的施工垃圾集分类收集暂存，定期由环卫部门进行清运。 （五）生态环境 施工期土石方开挖等各类施工作业会造成地表裸露，易引发水土流失。 建设过程中形成的裸露地表易引起水土流失。同时，建设过程中，自然坡体开挖、推平处理会使得土壤松散裸露，进而形成不稳定的挖方和填方坡体，如不及时采用防护措施进行稳定防护，遇到较强降雨时，可能会产生较强水土流失，从而人为的增加了水土流失量，对当地生态环境造成一定程度的影响。 2.2.2.2运营期 （一）大气污染物 本项目运营期冬季由供热站集中供暖，不单独建设燃煤、燃油、燃气锅炉，运营期主要的大气污染物主要为车库机动车进出产生的汽车尾气、餐饮厨房烹饪过程中产生的餐饮废气以及LNG站在更换过滤器滤膜、设备检修、管道泄露、系统超压及事故发生时，泄露的少量天然气（主要成分为甲烷）。 （二）水污染物 本项目运营期间产生的污水主要为入住旅客及公共服务配套设施产生的生活污水，包括冲厕排水、洗浴排水、厨房排水等。本项目所排污水属于城市生活污水，水中主要污染成分是CODCr、BOD5、SS和NH3-N，不含特殊毒害物质，因此，排水属于较单纯的生活污水。 （三）噪声 运营期噪声污染源主要包括：地下车库车辆来往噪声、车库通风风机噪声、油烟净化系统中风机噪声、排水水泵、消防水泵等运行过程中产生的噪声，噪声源强约55~80dB（A）。 （四）固体废物 本项目运营期固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾及化粪池沉渣。 （五）生态环境 ①本项目运营期永久占地会造成植被数量及生物量的损失； ②运营期部分裸露的地表缺少植被防护，不能起到固定土壤的功效，易诱发水土流失产生； ③道路等永久性设施，对小型兽类迁移通道形成阻隔效应，影响动物迁徙；④运营期，道路两侧会有灯光照明，影响兽类及鸟类正常活动； ⑤永久占地将对植物种群数量及生物量造成一定影响； |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 本项目位于北京市延庆区张山营镇西大庄科村。属大气环境二类区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境监测网中基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用北京市生态环境局2020年4月发布的《2019年北京市生态环境状况公报》中相关数据。 延庆区2019年环境空气质量数据见下表3-1所示： 表3-1 2019年延庆区主要大气污染物年均浓度值 污染物 年评价指标 现状浓度（㎍/m3） 标准值（㎍/m3） 占标率（%） 超标倍数（倍） SO2 年平均质量浓度 5 60 8.33 0 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.50 0 PM10 年平均质量浓度 63 70 90.00 0 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 105.71 0.0571 由上表3-1可知，延庆区2019年PM2.5、SO2和 NO2的年均值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，超标的原因主要是受北京市整体大气环境质量影响。因此，本项目所在区域判定为不达标。 3.1.2地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价引用延庆赛区施工期间地表水环境质量监测数据，对项目区域的地表水环境质量现状进行评价。 （1）监测因子 水质监测因子包括：pH、DO、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、氟化物、挥发酚、石油类共10项。 （2）监测断面 本项目施工跨度与延庆赛区配套基础设施建设项目基本一致，选取配套基础设施建设项目设置在佛峪口沟上、下游两个的施工期监测断面对地表水环境质量现状进行评价。监测断面设置情况见下表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测断面 编号 监测点位名称 断面位置 执行标准 XW1 佛峪口河-西大庄科村上游500m 40°31′11.59″N，115°46′19.91″E 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II级标准 XW2 佛峪口河-西大庄科村下游500m支流汇入前 40°30′51.07″N，115°46′54.82″E （3）监测时间、频率 采样时间：2019年10月16日~18日，连续采样3天，每天采样1次。 （4）监测结果统计及分析 地表水环境质量结果见下表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 监测时间 监测项目 标准值 XW1 XW2 监测值 达标情况 监测值 达标情况 2019.10.16 pH 6~9 7.26 达标 8.23 达标 COD（mg/L） ≤15 6 达标 8 达标 BOD5（mg/L） ≤3 2.1 达标 2.7 达标 石油（mg/L） ≤0.05 0.02 达标 0.02 达标 高锰酸盐指数（mg/L） ≤4 0.8 达标 1.3 达标 挥发（mg/L） ≤0.002 ＜0.0003 达标 ＜0.0003 达标 总磷（mg/L） ≤0.1 0.05 达标 0.07 达标 氟化（mg/L） ≤1.0 0.8 达标 0.92 达标 氨氮（mg/L） ≤0.5 0.036 达标 0.048 达标 溶解氧（mg/L） ≥6 8.7 达标 8.1 达标 2019.10.17 pH 6~9 7.65 达标 7.52 达标 COD（mg/L） ≤15 6 达标 7 达标 BOD5（mg/L） ≤3 1.9 达标 2.5 达标 石油（mg/L） ≤0.05 0.02 达标 0.02 达标 高锰酸盐指数（mg/L） ≤4 0.9 达标 0.6 达标 挥发（mg/L） ≤0.002 ＜0.0003 达标 ＜0.0003 达标 总磷（mg/L） ≤0.1 0.06 达标 0.08 达标 氟化（mg/L） ≤1.0 0.63 达标 0.69 达标 氨氮（mg/L） ≤0.5 0.048 达标 0.063 达标 溶解氧（mg/L） ≥6 8.7 达标 8.7 达标 2019.10.18 pH 6~9 7.51 达标 7.43 达标 COD（mg/L） ≤15 6 达标 8 达标 BOD5（mg/L） ≤3 1.6 达标 2.5 达标 石油（mg/L） ≤0.05 0.02 达标 0.02 达标 高锰酸盐指数（mg/L） ≤4 0.5 达标 0.7 达标 挥发（mg/L） ≤0.002 ＜0.0003 达标 ＜0.0003 达标 总磷（mg/L） ≤0.1 0.05 达标 0.08 达标 氟化（mg/L） ≤1.0 0.66 达标 0.59 达标 氨氮（mg/L） ≤0.5 0.056 达标 0.078 达标 溶解氧（mg/L） ≥6 8.9 达标 8.1 达标 由表3-3 可知，各监测点位的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，地表水水质良好。 3.1.3声环境质量现状 本项目延庆区张山营镇西大庄科村村域内，根据《延庆县声环境功能区划分调整实施细则》，本项目所在地属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 本项目西南侧现状用地为Y006-0400-0017R2安置房地块，为本项目声环境保护目标。为了解该环境保护目标的声环境质量现状，本次评价设置了1处声环境监测点，于2021年4月7日对其进行了声环境现状调查与监测，现状监测结果见表3-4。 表3-4 项目周边声环境现状监测结果（单位：dB（A）） 监测点（编号） 监测时段 监测值 评价标准 达标情况 Y006-0400-0017R2安置房地块 昼间 53 55 达标 注：夜间不运营 由声环境现状监测结果可知，本项目西南侧Y006-0400-0017R2安置房地块监测点位监测值昼间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准的要求，声环境质量良好。 本项目噪声现状监测布点图见下图3-1。 图3-1本项目噪声现状监测布点图 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1项目地理位置及周边关系 本项目位于北京市延庆区张山营镇西大庄科村。项目四至如下： 东侧：本项目东侧紧邻国家雪车雪橇中心用地边界； 南侧：本项目南侧紧邻Y006-0400-0017R2安置房地块以及现状松闫路； 西侧：本项目西侧紧邻民防局二期用地边界； 北侧：本项目北侧紧邻现状民防局及延庆赛区A部分用地边界； 本项目地理位置详见下图3-2，项目周边关系总图见下图3-3。 图3-2 项目地理位置图 图3-3 项目周边关系总图 3.2.2环境保护目标 本项目位于延庆区张山营镇西大庄科村村域内。根据现场调查和资料查询，结合项目建设可能对环境产生的影响，确定本项目环境保护目标见下面的表3-5，环境保护目标分布图见下图3-4所示。 表3-5 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对拟建项目方位 及距离（m） 保护要求 大气环境 北京松山国家级自然保护区 N，3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改 单一级标准 Y006-0400-0017R2安置房地块 WS，3 环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 声环境 北京松山国家级自然保护区 N，3 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类区标准 Y006-0400-0017R2安置房地块 WS，3 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 图3-4 本项目环境保护目标分布图 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 （1）施工期 本项目施工期主要污染物为施工扬尘和汽车尾气，施工扬尘排放执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”。污染物排放标准见表3-6。 表3-6 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值 污染物项目 无组织排放监控点浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 其他颗粒物 单位周界无组织排放监控点 0.30a,b 备注： a 在实际监测该污染物的单位周界无组织排放监控点浓度时，监测颗粒物。 b 该污染物的无组织排放浓度限值为监控点与参照点的浓度差值。 （2）运营期 本项目运营期冬季由供热站集中供暖，不单独建设燃煤、燃油、燃气锅炉，运营期主要的大气污染物为车库机动车进出产生的汽车尾气以及餐饮厨房烹饪过程中产生的油烟废气。汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相应污染物单位周界无组织排放监控点浓度限值，其中碳氢化合物（THC）执行标准中“非甲烷总烃（NMHC）”标准，见表3-7；食堂油烟排放、净化设备的污染物去除效率选择执行北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）中的有关规定，见表3-8、表3-9。 表3-7 运营期汽车尾气大气污染物排放限值 污染物名称 无组织排放监控点浓度 限值（mg/m3） NOx 0.12 CO 3.0 NMHC 1.0 表3-8 餐饮业大气污染物最高允许排放浓度 序号 污染物项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 1 油烟 1.0 2 颗粒物 5.0 3 非甲烷总烃 10.0 表3-9 净化设备的污染物去除效率选择参考 污染物项目 净化设备的污染物去除效率（%） 小型 中型 大型 油烟 ≥90 ≥90 ≥95 颗粒物 ≥80 ≥85 ≥95 非甲烷总烃 ≥65 ≥75 ≥85 注1：净化设备的污染物去除效率指实验室检测的去除效率。 3.3.2废水 本项目运营期产生的生活污水经过隔油沉淀池、化粪池预处理，达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统标准限值后，进入赛区污水处理站进行进一步处理，见表3-10。 表3-10 水污染物排放标准 序号 污染物 排放限值（mg/L） 1 pH（无纲量） 6.5~9 2 悬浮物(SS) 400 3 五日生化需氧量(BOD5) 300 4 化学需氧量(CODcr) 500 5 氨氮 45 6 动植物油 50 3.3.3噪声 （1）施工期 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，具体见表3-11。 表3-11 建筑施工厂界噪声限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 （2）运营期 本项目所在地为1类声环境质量功能区，本项目建成后场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中1类标准，具体见表3-12。 表3-12 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 1类 55 45 3.3.4固废 （1）一般工业固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）中的相关规定。 （2）生活垃圾 执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）及《北京市生活垃圾管理条例》（于2020年5月1日起正式施行）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1污染物排放总量原则 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）等相关规定，对建设项目主要污染物排放实行总量控制。 根据北京市环境保护局关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（京环发[2015]19号）、《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号），北京市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 3.4.2污染物排放总量指标 本项目运营期冬季由供热站集中供暖，不单独建设燃煤、燃油、燃气锅炉，运营期主要的大气污染物为车库机动车进出产生的汽车尾气、餐饮厨房烹饪过程中产生的油烟废气以及LNG站在更换过滤器滤膜、设备检修、管道泄露、系统超压及事故发生时，泄露的少量天然气（主要成分为甲烷）。生活污水经过预处理后通过市政污水管网送至冬奥会延庆赛区污水处理站进行进一步处理。故本项目不需要申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 （一）施工废气 （1）扬尘防止措施 ①施工现场做好降尘防尘工作。施工现场设专人负责，及时采取抑尘措施。主要道路必须硬化，并保持整洁。必须做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。并每天定期洒水，防止浮尘产生； ②在开挖干燥土面时，采取抑尘措施，使作业面保持一定的湿度； ③垃圾、渣土应及时清运，集中堆放的进行覆盖并保持其表面湿润或固化处理。施工临时堆土堆成梯形，土堆两侧进行围挡防护并在土堆表面用防尘网进行遮盖，以防止风蚀； ④施工如遇4级以上大风天气情况下，停止所有土石方工程作业，严格执行《北京市空气重污染应急预案(2018年修订)》，依据空气污染预警级别，做好施工现场管理； ⑤可能产生扬尘污染的建筑材料在库房存放，避免露天堆放，或者严密遮盖，或者采用洒水、遮盖物、喷洒遮盖剂等措施防止扬尘。建筑施工工地材料临时堆放场四周应有输水沟系，防止雨水浸湿以及水流引起物料流失，污染环境； ⑥ 禁止现场搅拌混凝土，施工过程中采用商品混凝土； ⑦ 运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶；运输垃圾、渣土、砂石的车辆必须取得渣土、砂石运输车辆准运证，实行密闭式运输。装卸渣土严禁凌空抛洒。车辆驶离施工场地时进行冲洗，不带泥上路，不沿途遗撒； ⑧施工总承包合同中应依法明确扬尘污染治理实施方案和责任，并将防治费用列入工程成本，单独列支，专款专用。 只要做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输等各项措施，可基本控制建筑施工扬尘的产生，降低施工扬尘对周围环境的影响。 （2）机械及车辆废气防治措施 ①机动车辆的尾气排放满足标准要求，对大型运输车辆和施工机械等要安装净化装置；运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料；使用环保型施工机械，以减轻对大气环境的污染； ②装载机、推土机、压路机等工程机械以及发电机应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）标准要求，优先采用达到第四阶段限值标准的机械； ③现场工作的柴油机等设备的排气口避免朝向道路等人群较多的方向； ④土方、建筑垃圾车辆应达到货箱密闭的要求； （二）施工废水 （1）生产废水处理措施 施工生产区设置临时防渗沉淀池，施工废水收集后经防渗沉淀池处理后，回用于施工区生产用水或洒水抑尘。施工场地不设置机械、车辆维修点，避免含油废水的污染。采取以上措施保证施工期生产废水处理后回用，不外排，可避免对地表水造成污染。禁止向地表水体排放污染物。车辆清洗污水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。 （2）生活污水处理措施 施工人员生活区的污水用管道收集后进入防渗池，由有资质的单位抽运处理。施工现场设置可移动的免冲水环保厕所，粪便由环卫部门统一清运处理。采取以上措施保证施工期生活污水不外排，避免对地表水造成污染。 （3）施工期水环境保护管理措施 ①施工材料堆放时要采取遮蔽措施，防止降雨冲刷对地表水、地下水产生污染； ②对于施工车辆和机械设备严格管理，定期检修，防止发生漏油等污染事故，特别是在土方开挖阶段，要防止污染物滞留在基坑底部； ③对于施工期临时处理单元采取严格的防渗措施，临时沉淀池应采取防渗措施，以免污水下渗污染地下水； ④垃圾箱所在位置进行严格的防渗措施，防止下渗污染地下水； ⑤禁止非法取用地表水，禁止非法开采和使用地下水。 （三）施工噪声 为减小施工期声环境影响，必须采取如下措施： ①合理安排施工时段。应避免大量噪声设备同时使用； ②合理部署施工场地，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，并尽可能选择在远离现有居民的地方； ③采取降噪措施。在施工设备的选型上采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时，采用固定式隔声罩、活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。混凝土输送泵、电锯房等应设有吸声降噪屏或者其他降噪措施。应加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭； ④降低人为噪声。按操作规范操作机械设备，以此减少过程中碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声； ⑤对于位置固定的机械设备，建立临时单面声屏障，根据施工进度可将声屏障移动使用； ⑥加强施工建设管理，合理安排好施工进度，将产噪工程进度压缩在最短时间内完成； ⑦施工期必须加强对施工机械和施工时间的管理，同时采用低噪声设备。对临近松山自然保护区的施工区域应采取隔声降噪措施。混凝土输送泵、电锯房等应设有吸声降噪屏或者其他降噪措施； 项目施工噪声会随着工程的结束而消失，因此，工程施工对周围的声环境影响较小。 （四）施工固体废物 为减小施工期固体废物对环境的影响，施工单位应遵守如下规定： ①施工场地设置密闭式临时垃圾收集桶，生活垃圾暂存于垃圾桶中，及时清运； ②能够再利用的施工建筑垃圾进行回收利用，无法利用的建筑垃圾运往有资质的渣土消纳场处理； ③建筑垃圾需按照《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定（修正）》办理渣土消纳许可证，严禁随便倾倒； ④清运渣土的单位应按规定的标准交纳渣土消纳场所管理费，并按渣土消纳单规定的时间、路线、消纳场所运输和倾倒渣土； ⑤运送垃圾、渣土的车辆行车时，必须盖好苫布、防尘罩，封闭严密，不得沿途遗撒、飞扬。 采取以上措施后，可有效减少施工期固体废物对周围环境产生的不利影响。 （五）施工生态环境 为减小施工期对周边生态环境的影响，施工单位应： ①施工开始前，需制定施工环境保护方案，合理安排各工段施工顺序、合理布置施工现场，做好施工进度计划表； ②在设计和施工中应优化方案及施工工艺，控制施工动土范围，合理安排道路等线路，就地取材，尽量减缓对当地植被的破坏； ③对区域内地质灾害按照因地制宜的原则采取护坡、挡土墙等支护处理方案； ④加强管理，禁止将石块、渣土等随意堆放、丢弃，临时堆放应堆放在临时渣场，临时渣场应设置在永久占地范围内，并采取相应的挡护、拦渣和排水措施； ⑤进行土石方填挖和临时道路施工时，合理设置边坡的坡度，采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失；合理设置土石方填挖施工现场临时排水系统，及时疏导雨水，以减少雨水对挖填土坡坡面的冲蚀；填方坡面及时夯实并进行边坡整治绿化；尽量避免在工地内造成不必要的生态环境破坏。废弃土石方尽量在工程区内利用，不可利用的、开挖的土方及时走高速外运到河北进行消纳，回填土方采购好走高速进场回填； ⑥雨季施工时应设置连续、通畅的排水设施，控制地质灾害、水土流失和水质污染； ⑦施工结束后，施工单位及时拆除临时设施，清理施工迹地，恢复地貌原状，对被破坏的植被等及时进行生态重建的工作； ⑧光污染控制。施工工地设置大型照明灯具时，应有防止强光线外泄的措施。室外照明灯应加设灯罩，合理设置夜间施工灯光投射角度。光照方向应集中在施工范围内；夜间不作业时尽量减少安保照明；夜间施工时，电焊作业和大型照明灯具应采取防光线外泄措施。运营期控制夜间灯光使用，尽量减少对地区栖息动物的影响。 采取以上措施后，可有效减少施工期对周围生态环境产生的不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目运营期主要的大气污染物为车库机动车进出产生的汽车尾气、餐饮厨房烹饪过程中产生的餐饮废气以及LNG站在更换过滤器滤膜、设备检修、管道泄露、系统超压及事故发生时，泄露的少量天然气。汽车尾气的主要污染物为NOx、CO、THC，餐厅废气主要污染物为油烟、颗粒物、非甲烷总烃、LNG站泄露的天然气主要成分为甲烷。 4.2.1.1污染物源强分析 （1）汽车尾气 本项目地下车库总面积19500m2，层高平均为5m。项目整体共设三处地下车库入口，分别位于F3用地东侧，R2用地东西两侧，直接与松闫路（旧线）相连。商业地块共设置174个地下停车位。 车辆进出流量及其相应时间：最大车流量按已有车位利用系数0.6计，每天进出车库高峰时段约4个小时，其余时间车流量按最大车流量的30%计，则本项目地下车库车流量情况见表4-1。 表4-1 本项目地下车库车流量情况表 车辆数（辆） 已有车位利用系数 最大车流量（辆/h） 一般车流量（辆/h） 174 0.6 105 32 汽车尾气主要污染物为NOx、CO和THC。汽车尾气中所含各种污染物的多少与汽车行驶状况有很大关系，汽车尾气中的NOx浓度随汽车行驶速度升高而升高，CO浓度与THC浓度随汽车行驶速度升高而降低。汽车在进出地下车库时，一般是低速行驶，因此THC和CO排放量较大。 汽车在地下车库内按每次平均行驶距离为50m，地下/室内车库每天运行24小时，地下车库每小时换气6次，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率计算停车库的污染排放浓度。 ①地下/室内停车库废气排放量计算公式为： Q = n × V 式中： Q：废气排放量，m3/h； n：地下/室内停车库小时换气次数，次/h，本项目取6次/h； V：地下/室内停车库的体积，m3。 ②地下车库内污染物排放量的计算公式如下： Q=G*L*q*k*10-6 式中： Q：污染物排放速率（kg/h）； G：单位里程污染物排放量（g/km）； 由于所停车辆绝大多数为小轿车，汽车尾气中所含主要污染物是CO、NOx和非甲烷总烃，污染物排放系数以《轻型汽车（点燃式）污染物排放限值及测量方法（北京V阶段）》（DB 11/946-2013）中V阶段I型试验排放限值计算，排放限值见下表4-2： 表4-2 V阶段I型试验排放限值 车辆类别 测试质量（TM）/kg 限值 CO（g/km） THC（g/km） NMHC （g/km） NOx（g/km） PM （g/km） 第一类车 全部 1.00 0.100 0.068 0.060 0.0045 L：每辆车在地下车库内的行驶距离，平均值取50m； q：单位时间内地下车库平均进出车辆（辆/h）； k：发动机劣化系数，评价中取1.2。 ③地下/室内停车库污染物排放浓度计算公式为： 式中： C：污染物排放浓度，mg/m3； G：污染物排放速率，kg/h； Q：废气排放量，m3/h。 本项目地下车库废气排气口分布详见下图4-1所示： 图4-1本项目地下车库排风竖井分布图 计算本项目地下车库的污染物排放情况，年运行按365天计，计算结果见表4-3。 表4-3 地下/室内停车库污染物排放情况 排放形式 排放时段 排放指标 污染物 NOx CO THC 机械排风，车库共设计9个废气排气口，排风离心风机箱每天24h运行，每小时换气6次 商业地块高峰时段：105辆/h（共4h） 排放速率（kg/h） 0.0004 0.0063 0.0006 排放浓度（mg/m3） 0.00011 0.00179 0.00018 商业地块平均时段：32辆/h （共20h） 排放速率（kg/h） 0.0001 0.0019 0.0002 排放浓度（mg/m3） 0.00003 0.00055 0.00005 年排放总量（kg/a） 4.38 71.832 7.008 （2）餐厅油烟废气 本项目设计餐饮的地块分别为：A1#雪具大厅F4餐饮（可容纳人数114人）、A2#精品酒店F1商铺（可容纳人数462人）、B1商铺（可容纳人数105人）、A3#精品酒店F1商铺（可容纳人数492人）、B1商铺（可容纳人数187人）、A4#精品酒店F1简餐餐厅（可容纳人数116人）、BI区民宿地块（设计建筑面积为250.60m2）。 根据北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018），本项目所设的A1#雪具大厅配套餐厅、A2#精品酒店B1商铺餐厅、A3#精品酒店B1商铺餐厅、A4# F1简餐餐厅均属于“中型”规模；A2#精品酒店F1商铺餐厅、A3#精品酒店F1商铺餐厅属于“大型”规模。 本项目拟在A1#屋顶设置1套油烟净化器（油烟净化器处理风量为13000m3/h）、A2#屋顶设置4个油烟净化器（每台油烟净化器处理风量为4000m3/h）、A3#F2屋顶设置2个油烟净化器（每台油烟净化器处理风量为7000m3/h）、A3#屋顶设置3个油烟净化器（每台油烟净化器处理风量为4000m3/h）、A4# F3屋顶设置1个油烟净化器（每台油烟净化器处理风量为6000m3/h）、BI区建筑屋顶设置1个油烟净化器（每台油烟净化器处理风量为4000m3/h）。本项目拟设置油烟净化器情况详见下表4-4所示： 表4-4 本项目拟设置油烟净化器情况一览表 序号 设备 名称 油烟净化器参数 数量 设置 位置 服务区域 备注 1 油烟净化器 处理风量：13000m3/h， 净化效率≥95% 1 A1#屋顶 A1# F4厨房操作间 风机变频、电机外置 2 油烟净化器 处理风量：4000m3/h， 净化效率≥95% 4 A2#屋顶 A2# F1、B1简餐操作间 3 油烟净化器 处理风量：7000m3/h， 净化效率≥95% 2 A3# F2屋顶 A3# B1简餐操作间 4 油烟净化器 处理风量：4000m3/h， 净化效率≥95% 3 A3#屋顶 A3# F1简餐操作间 5 油烟净化器 处理风量：6000m3/h， 净化效率≥95% 1 A4# F3屋顶 A4# F1简餐操作间 6 油烟净化器 处理风量：4000m3/h， 净化效率≥95% 1 建筑 楼顶 BI区餐厅 根据北京市生态环境局《<餐饮业大气污染物排放标准>第三次征求意见稿编制说明》中餐饮污染排放现状监测数据，结合本项目餐厅特点，本次评价油烟产生浓度参考北京市餐饮单位油烟最高排放浓度，即6mg/m3；颗粒物初始排放浓度参考川湘家常菜等餐饮单位颗粒物初始排放浓度，本次评价取30mg/m3；非甲烷总烃初始排放浓度参考川湘家常菜等餐饮单位非甲烷总烃初始排放浓度，本次评价取40mg/m3。 根据北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）中对不同规模餐饮服务单位净化设备污染物去除效率的要求：中型规模餐饮服务单位净化设备对油烟去除效率≥90%、颗粒物去除效率≥85%、非甲烷总烃去除效率≥75%；大型规模餐饮服务单位净化设备对油烟去除效率≥95%、颗粒物去除效率≥95%、非甲烷总烃去除效率≥85% 餐厅每天工作时间为6小时，年工作365天。则本项目运营期间各餐厅产生及排放的污染物情况汇总见下表4-5所示。 表4-5 本项目运营期各餐饮废气处理前后排放情况一览表 A1#雪具大厅F4餐饮（中型规模） 项目 油烟 颗粒物 非甲烷总烃 初始排放浓度（mg/m3） 6 30 40 初始排放量（t/a） 0.1708 0.8541 1.1388 单台风机风量（m3/h） 13000 设备净化效率（%） 90 85 75 净化后排放浓度（mg/m3） 0.6 4.5 10 净化后总排放量（t/a） 0.0171 0.1281 0.2847 标准排放浓度（mg/m3） 1 5 10 A2#精品酒店F1商铺、B1商铺（大型规模、中型规模） 项目 油烟 颗粒物 非甲烷总烃 初始排放浓度（mg/m3） 6 30 40 初始排放量（t/a） 0.2102 1.0512 1.4016 单台风机风量（m3/h） 4000 设备净化效率（%） 95 95 85 净化后排放浓度（mg/m3） 0.3 1.5 6 净化后总排放量（t/a） 0.0105 0.0526 0.2102 标准排放浓度（mg/m3） 1 5 10 A3#精品酒店F1商铺（大型规模） 项目 油烟 颗粒物 非甲烷总烃 初始排放浓度（mg/m3） 6 30 40 初始排放量（t/a） 0.2365 1.1826 1.5768 单台风机风量（m3/h） 6000 设备净化效率（%） 95 95 85 净化后排放浓度（mg/m3） 0.3 1.5 6 净化后总排放量（t/a） 0.0118 0.0591 0.2365 标准排放浓度（mg/m3） 1 5 10 A3#精品酒店B1商铺（中型规模） 项目 油烟 颗粒物 非甲烷总烃 初始排放浓度（mg/m3） 6 30 40 初始排放量（t/a） 0.1840 0.9198 1.2264 单台风机风量（m3/h） 7000 设备净化效率（%） 90 85 75 净化后排放浓度（mg/m3） 0.6 4.5 10 净化后总排放量（t/a） 0.0184 0.1380 0.3066 标准排放浓度（mg/m3） 1 5 10 A4#精品酒店F1简餐餐厅（中型规模） 项目 油烟 颗粒物 非甲烷总烃 初始排放浓度（mg/m3） 6 30 40 初始排放量（t/a） 0.0788 0.3942 0.5256 单台风机风量（m3/h） 6000 设备净化效率（%） 90 85 75 净化后排放浓度（mg/m3） 0.6 4.5 10 净化后总排放量（t/a） 0.0079 0.0591 0.1314 标准排放浓度（mg/m3） 1 5 10 BI区民宿地块（中型规模） 项目 油烟 颗粒物 非甲烷总烃 初始排放浓度（mg/m3） 6 30 40 初始排放量（t/a） 0.0526 0.2628 0.3504 单台风机风量（m3/h） 4000 设备净化效率（%） 90 85 75 净化后排放浓度（mg/m3） 0.6 4.5 10 净化后总排放量（t/a） 0.0053 0.0394 0.0876 标准排放浓度（mg/m3） 1 5 10 （3）LNG站房 本项目LNG站房拟建在西北侧民防局用地内。项目建成运营期间，通过槽车将天然气运输至站房内的储罐内，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的LNG卸入储罐，LNG不与大气直接接触，以液体的形式密闭在储罐及管道当中，最后输送至本项目所含餐厅厨房供餐饮使用。 本项目全过程采用管道化、密闭工艺，废气主要是更换过滤器滤膜、设备检修、管道泄露、系统超压及事故发生时，会有少量的天然气通过放空系统排空，以及加气机逸出的少量天然气，主要成分为甲烷，大气污染物非甲烷总烃占比例很小。通过类比，确定本工程加气站内系统检修、管道泄漏天然气无组织排放量很小，对大气环境的影响很小。 4.2.1.2污染物达标分析 ①地下车库汽车尾气排放达标分析 根据工程分析计算可知，本项目运营期间地下车库在高峰时段、平均时段的NOx、CO、THC达标排放情况见下表4-6。 表4-6 运营期地下车库汽车尾气排放达标分析 排放形式 排放时段 排放指标 污染物 达标情况 NOx CO THC 机械排风，车库共设计9个废气排气口，排风离心风机箱每天24h运行，每小时换气6次 商业地块高峰时段：105辆/h（共4h） 排放浓度（mg/m3） 0.00011 0.00179 0.00018 达标 商业地块平均时段：32辆/h（共20h） 排放浓度（mg/m3） 0.00003 0.00055 0.00005 达标 安置房地块高峰时段：75辆/h（共4h） 排放浓度（mg/m3） 0.00008 0.00128 0.00013 达标 安置房地块平均时段：23辆/h（共20h） 排放浓度（mg/m3） 0.00002 0.00039 0.00004 达标 无组织排放监控点浓度 限值（mg/m3） 0.12 3.0 1.0 / 由上表可知，本项目运营期间地下车库在高峰时段、平均时段的NOx、CO、THC排放浓度均低于北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）规定的排放标准限值，因此，拟建项目地下车库汽车尾气对周围大气环境影响较小。 ②餐厅废气排放达标分析 根据工程分析计算可知，本项目运营期间各个餐厅排放的油烟、颗粒物以及非甲烷总烃达标排放情况见下表4-7。 表4-7 运营期各餐厅废气排放达标分析 餐厅名称 污染物名称 油烟净化器净化后排放浓度（mg/m3） 标准排放浓度（mg/m3） 达标情况 A1#雪具大厅F4餐饮（中型规模） 油烟 0.6 1 达标 颗粒物 4.5 5 达标 非甲烷总烃 10 10 达标 A2#精品酒店F1商铺、B1商铺 油烟 0.3 1 达标 颗粒物 1.5 5 达标 非甲烷总烃 6 10 达标 A3#精品酒店F1商铺 油烟 0.3 1 达标 颗粒物 1.5 5 达标 非甲烷总烃 6 10 达标 A3#精品酒店B1商铺 油烟 0.6 1 达标 颗粒物 4.5 5 达标 非甲烷总烃 10 10 达标 A4#精品酒店F1简餐餐厅 油烟 0.6 1 达标 颗粒物 4.5 5 达标 非甲烷总烃 10 10 达标 BI区民宿地块 油烟 0.6 1 达标 颗粒物 4.5 5 达标 非甲烷总烃 10 10 达标 由上表可知，本项目运营期间各个餐厅通过安装油烟净化装置对餐厅废气进行净化处理，其产生的油烟、颗粒物以及非甲烷总烃排放浓度均能满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）中的有关规定，实现达标排放。因此，运营期间拟建项目各餐厅废气对周围大气环境影响较小。 4.2.1.3大气环境保护措施 ①道路和停车区路面均进行硬化，可以有效控制扬尘的产生量。项目地下车库汽车尾气达标排放，不会对周边环境造成明显影响。 ②油烟净化器主要工作原理为电场工作原理。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上，并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。本项目厨房餐厅均安装符合标准的油烟净化器对餐饮废气进行净化处理，可以有效控制餐饮废气的排放浓度，达标排放，不会对周边环境造成明显影响。 ③LNG站应做好系统阀门、法兰的日常检修工作，尽量保证阀门、法兰无损坏，密闭性好，减少逸散；同时应注意检修相关工艺设备，加强维护，减少使用过程中的跑冒滴漏；不会对周边环境造成明显影响。 4.2.1.4大气环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气监测计划见下表4-8。 表4-8 本项目大气环境监测计划一览表 类型 监测点位 监测指标 最低监测频次 汽车尾气 车库排放口 NOx、CO、THC 1次/年 餐厅废气 DA001~DA012 油烟、颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 4.2.2废水 本项目运营期间产生的污水主要为入住旅客及公共服务配套设施产生的生活污水，包括冲厕排水、洗浴排水、厨房排水等。本项目所排污水属中等浓度的城市生活污水，水中主要污染成分是CODCr、BOD5、SS和NH3-N等，不含特殊毒害物质，排水属于较单纯的生活污水。 本项目排水经隔油池、化粪池预处理后通过市政管网排放至延庆赛区生活污水处理站进行进一步处理。 4.2.2.1污染物源强分析 （1）用排水量 运营期需水主要为民宿、酒店居民、旅客的生活用水，区内绿化用水等。其中，冲厕用水、景观用水和车库冲洗用水等均采用中水。 本项目排水系统采用雨污水分流制。排水主要为生活污水，生活污水经项目自建化粪池预处理后经市政管网排入赛区污水处理站。新鲜水排水量按用水量的80%计算，再生水排水量按90%计算，绿化用水不排放。 参考《北京市主要行业用水定额》、《民用建筑节水设计标准》（GB5055 5-2010）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）等规范核算项目用水量。本项目用水单元用水定额选取情况见表4-9。 表4-9 建设项目各用水单元用水定额选取情况汇总表 序号 用水单元 定额选取 参考标准与规范 1 宾馆 450L/人 ▪日 《北京市主要行业用水定额》 2 营业餐厅 100L/餐位▪日 3 绿化 0.28 m3/m2 ▪年 《民用建筑节水设计标准》 4 地下车库 3L/m2 ▪次 《建筑给排水设计规范》 本项目建成后，商业区预估工作人员200人，商业区接待旅客人数最大约1000人。则运营期人口总计预估为1200人。参考《北京市主要行业用水定额》中“宾馆”用水定额450L/人 ▪日，营业餐厅用水定额为100L/餐位▪日、冲厕用水比例为21%，用水天数按365天/年计，绿化用水天数按140天/年计，地下车库用水天数按52天/年计。根据《室外排水设计规范（2014年版）》（GB50014-2006）的规定，生活污水定额和综合生活污水定额为生活用水定额的80%-90%，本项目生活污水排放率取80%，再生水排放率按90%计算。则本项目用水情况见表4-10。 表4-10 本项目用排水量估算表 项目 用水 类别 用水定额 用水规模 日用水量（m3） 年用水量（m3） 日排水量（m3） 年排水量（m3） 宾馆 自来水 450L/人 ▪日 1200人 426.60 155709.00 341.28 124567.20 再生水 113.40 41391.00 102.06 37251.90 营业餐厅 自来水 100L/餐位▪日 114人 11.40 4161.00 9.12 3328.80 462人 46.20 16863.00 36.96 13490.40 105人 10.50 3832.50 8.40 3066.00 492人 49.20 17958.00 39.36 14366.40 187人 18.70 6825.50 14.96 5460.40 116人 11.60 4234.00 9.28 3387.20 200人 20.00 7300.00 16.00 5840.00 地下车库冲洗用水 再生水 3L/m2.次 19500m2 58.50 5850.00 52.65 2737.80 绿化用水 再生水 0.28 m3/m2.年 954m2 1.91 267.12 1.72 240.41 合计 自来水 594.20 216883.00 475.36 173506.40 再生水 173.81 47508.12 156.43 40230.11 合计 768.01 264391.12 631.79 213736.51 根据上表可知，本项目运营期间民宿地块及商业地块工作人员、旅客以及餐厅经营等产生的生活日用水量为768.01m3，其中新鲜水用水量594.20m3，再生水用水量为173.81m3，污水日产生量为631.79m3。 本项目运营期间水平衡图见下图4-2所示。 图4-2 运营期项目水平衡图 （2）主要污染物 根据《建筑中水设计规范》（GB50336-2018）及同行业废水水质资料，本项目废水中污染物水质情况为：CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L，氨氮：40mg/L、动植物油50mg/L。 参考《生活源产排污系数及使用说明（2010年修订）》和《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所编制2010.3.13）中相关数据，北京地区的化粪池对城镇生活污水中CODcr、BOD5、SS、氨氮的去除率分别为15%、9%、30%、3%。根据《餐厨废水的处理技术与设备及油脂回收方法研究》（姜晓刚，天津大学2014），重力隔油池对动植物油的去除效率为80%。 本项目生活污水中各类污染物排放见下表4-11。 表4-11 本项目生活污水污染物产生及排放情况一览表 项目 pH CODcr BOD5 SS 氨氮 动植物油 （无量纲） 废水产生量（m3/a） 213736.51 污染物产生浓度（mg/L） 6.5~8.5 300 150 200 40 50 污染物排放量（t/a） / 64.121 32.060 42.747 8.549 10.687 化粪池/隔油池去除效率（%） / 15 9 30 3 80 污染物排放浓度（mg/L） 6.5~8.5 255 136.5 140 38.8 10 污染物排放量（t/a） / 54.503 29.175 29.923 8.293 2.137 4.2.2.2污染物治理措施 （1）治理措施 项目产生的生活污水经隔油沉淀池、化粪池处理后，通过市政管网，最终进入赛区污水处理站进行处理。 （2）依托污水处理厂接纳本项目排水的可行性分析 延庆赛区污水处理站设计进、出水水质见下表4-12所示： 表4-12 延庆赛区污水处理站设计进、出水水质情况一览表 CODcr BOD5 SS TP TN NH3-N 进水(mg/L ) 500 300 400 8 60 45 出水(mg/L ) ≤20 ≤4 ≤5 ≤0.2 ≤10 ≤1.0（1.5） 本项目排放的污水主要为生活污水，经水污染物排放情况及达标情况分析可知，本项目生活污水经隔油沉淀池、化粪池预处理后，满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的标准要求，能够排入赛区污水处理站处理。 延庆赛区污水处理站位于冬奥村南侧，交通控制线以外，规划赛区连接线以南。污水处理站主要收集延庆赛区及西大庄科村的生活污水。 赛区污水处理站设计规模2500m3/d，主要采用MBR工艺，污水通过预处理、生物MBR处理、深度处理后，污水处理站出水达到《水污染综合排放标准》（DB11/307-2013）A排放限值标准，出水水质优于《城市市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2002）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，可以满足赛区绿化、道路场地浇洒、冲厕等用水需求。 延庆赛区污水处理站处理工艺见下图4-3。 图4-3 延庆赛区污水处理站工艺流程图 延庆赛区污水处理站主要服务范围包括本项目、国家雪车雪橇中心、冬奥村、山地新闻中心及西大庄科村，根据《北京2022年冬奥会和冬残奥会延庆赛区国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心等场馆及配套基础设施规划水资源论证报告书》，赛事运行期延庆赛区冬奥村、国家雪车雪橇中心、山地新闻中心和西大庄科村日均总排水量为1538m3/d，非赛事运行期日均总排水量为1376m3/d。国家高山滑雪中心污水通过分散的小型污水处理设施处理，不接入赛区污水管线。 因此，赛区污水处理站接纳赛区其他场馆排水后，仍有余量1462~1624m3/d，本项目日均排水量84.156m3/d，仅占污水处理站余量的5.18%~5.76%，因此本项目生活污水排入赛区污水处理厂，从排水规模上分析，是可行的。 综上所述，本项目运营期污水处理措施合理可行。 4.2.2.3污染物达标排放分析 综上所述，本项目水污染物达标排放的情况详见下表4-13。 表4-13 本项目水污染物达标排放情况一览表 污染物名称 pH （无量纲） CODcr BOD5 SS 氨氮 动植 物油 废水产生量（m3/a） 13851.053 污染物产生浓度（mg/L） 6.5~8.5 300 150 200 40 50 化粪池/隔油池去除效率（%） / 15 9 30 3 80 污染物排放浓度（mg/L） 6.5~8.5 255 136.5 140 38.8 10 标准（mg/L） 6.5~9 500 300 400 45 50 达标分析 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表分析可知，本项目废水的排放满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的标准要求，能够排入赛区污水处理站处理。 4.2.2.4水环境保护措施 生活污水收集后进入化粪池处理，后通过管网进入赛区污水处理站统一处理，不会对外环境产生影响。 化粪池采取严格防渗措施，以防污水泄漏下渗污染地下水，并且要求项目化粪池下挖地面、侧面进行防渗处理，采用HDPE土工膜和防渗混凝土结合型防渗，渗透系数小于10-7cm/s。 4.2.2.5水环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目水监测计划见下表4-14。 表4-14 本项目水环境监测计划一览表 类型 监测点位 监测指标 最低监测频次 废水 废水总排口 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 1次/季度 4.2.3噪声 4.2.3.1污染物源强分析 运营期噪声污染源主要包括：地下车库车辆来往噪声、车库通风风机噪声、油烟净化系统中风机噪声、排水水泵、消防水泵等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强约55~80dB（A）。 本项目主要噪声源及噪声源强见表4-15。 表4-15 本项目噪声污染源强情况统计一览表 序号 设备名称 单个噪声源强 dB（A） 数量（台） 噪声防治 措施 声源位置 降噪量 dB（A） 1 油烟净化器 风机 75 11 排风口安装消声器、风机安装隔声罩 建筑楼顶 20 2 各设备设备间 70 160 各个设备、泵机组底座安装弹簧减振器、基础减振、墙体隔声 设备所在设备间 20 3 车库通风风机 70 4 在排风扇的进、出口按包装阻性消声器、在机组与地基之间安装减震器 车库墙体 20 4 车库出入口 噪声 62 / 车库墙体隔音、绿化降噪、距离衰减 车库出入口 20 5 车辆行驶噪声 53 / 墙体隔声、距离衰减 车库、地块内 10 4.2.3.2噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，根据技术导则推荐的方法，把上述声源当作点声源处理，等效点声源位置在声源本身的中心，对项目噪声环境影响进行预测： （1）点声源几何发散在预测点（边界处）产生的A声级的计算： 式中：LP(r)—距声源r处（边界处）的A声级，dB(A)； LP(r0)—参考位置r0处（声源）的A声级，dB(A)； Abar—声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB； （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值， dB(A)； 根据表4-15内容，在采取安装减震器、消声器以及进行墙体隔声后，各设备的噪声源强可降至43-55dB（A），项目产生的噪声经墙体阻隔和距离衰减后，噪声预测结果详见下表4-16。 表4-16 本项目噪声预测结果一览表 单位:dB（A） 序号 预测点 位置 预测点 噪声贡献值 执行标准 达标 情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 地块东侧外1m 24.9 24.9 55 45 达标 2# 地块南侧外1m 35.0 35.0 达标 3# 地块西侧外1m 26.9 26.9 达标 4# 地块北侧外1m 43.9 43.9 达标 5# Y006-0400-0017R2安置房地块 43.3 43.3 达标 根据表4-16可知，本项目建成后，预测点噪声贡献值的范围为24.9~43.9 dB(A)，本项目产生的噪声经过相对应的减振、距离衰减及墙体隔声后，厂界噪声贡献值可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中1类标准限值要求，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。因此，本项目营运期设备噪声不会对周边声环境和南侧的Y006-0400-0017R2安置房地块产生明显不良影响。 4.2.3.3噪声防治措施 （1）车辆噪声主要来自地下车库，通过车流管理，设置禁止鸣笛标志，可以减缓，对环境影响轻微。 （2）固定噪声源均采取隔声减振措施，以降低设备运行噪声和气流噪声向外传播。同时，经过地块内建筑隔声、绿化吸声，总体可降噪约20dB（A）。 4.2.3.4噪声监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见下表4-17。 表4-17 本项目噪声监测计划一览表 种类 监测点位 监测指标 监测频次 噪声 厂界 等效连续A声级Leq 1次/季度 4.2.4固体废物 4.2.4.1污染物源强分析 本项目运营期固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾及化粪池沉渣。 ①生活垃圾、餐厨垃圾 本项目建成后，商业区预估工作人员200人，商业区接待旅客人数最大约1000人。则运营期人口总计预估为1200人。基于UNEP关于各国人均垃圾产生量的统计，取北京市人均生活垃圾产生量为1.1kg/d，估算本项目生活垃圾（含餐厨垃圾）产生量为1.32t/d，即481.8t/a。 ②化粪池沉渣 生活污、废水经化粪池处理，化粪池沉渣产生量按0.4L／(人•d) )考虑，则本项目产生的化粪池沉渣约0.48 m3/d。 4.2.4.2污染物治理措施 （1）生活垃圾 项目产生的生活垃圾、厨余垃圾分类收集后，由当地环卫部门定期进行清运。 （2）化粪池沉渣 项目产生的化粪池沉渣定期由环卫粪车抽运，送至小张家口综合处理中心处理。 4.2.5土壤及地下水 4.2.5.1 土壤及地下水污染影响分析 本项目对土壤及地下水的环境可能产生的影响主要为污水排污管道破裂、隔油沉淀池、化粪池防渗层破损造成的污水渗漏、污染土壤、地下水环境。 4.2.5.2 土壤及地下水环境保护措施及对策 为防止污水排污管道破裂、隔油沉淀池、化粪池防渗层破损造成的污水渗漏、污染土壤、地下水环境，本评价建议采取以下防范措施。 （1）为防止废液等对地下水及土壤造成污染影响，应对厂内化粪池、隔油沉淀池、厕所及各种管道等进行防渗漏处理。便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度； （2）注意固体废物及时回收与处理，生活垃圾设置密封垃圾桶，均不在露天堆放，并及时外运处理，以减少对地下水环境造成影响； 4.2.6环境风险 4.2.6.1 环境风险源识别 本项目运营期间可能会出现的环境风险有： （1）污水管道破裂、隔油沉淀池、化粪池池体开裂，造成污水泄露污染地下水及地表水环境； （2）LNG站房 ①在加气、卸气过程中，天然气高速流动会产生大量静电，在进行这些作业时，若接地设施失效不能消除静电，产生静电火花引发火灾的可能。 ②维修作业时如果容器或管线未放空、带压操作，容易造成高压伤人，引起火灾爆炸事故。 ③系统管路、设备中的天然气具有一定压力和流速，放空、卸料中容易产生静电，出入站场的人员不穿静电服装等也可能产生静电，静电放电在天然气等可燃物料泄漏时常常是引发火灾爆炸事故的重要点火源。 ④加气站内各点的可燃气体报警器失灵，可能延误可燃气体泄漏事故的处理时机，造成可燃气体聚集，遇明火引起火灾爆炸。 LNG站房产生的危险物质为LNG，是由天然气在低温条件下（-162℃）液化而成，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录B，甲烷为危险物质。其危险特性见表4-18。 表4-18 天然气理化性质一览表 物质 理化性质 易燃易爆性 毒性 甲烷 无色无臭气体，熔点-182.5℃；沸点-161.5℃；闪点-188℃；爆炸上限15%，爆炸下限5.3%，最大爆炸压力 0.717MPa，临界温度-82.6℃，引燃温度538℃。 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火和热源有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 甲烷对人体基本无毒，但浓度高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、心率失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 4.2.6.2 环境风险管理措施 （1）隔油沉淀池、化粪池整体浇筑成型；管线按要求的施工规范施工，做好各个污水管道、隔油沉淀池、化粪池的日常检查、出现问题及时进行维修，检查跑、冒、滴、漏现象； （2）LNG站房减缓风险对策措施： ①建筑安全防范措施 LNG储罐进行防雷接地，接地点不小于2处；配电系统分级采用点源保护器作为防雷感应、操作过电压及雷击电磁脉冲措施，接地系统采用TN-S系统，电气设备的工作接地、保护接地、防静电接地及防雷接地共用接地极，接地电阻≤4欧姆；站房及罩棚采用避雷带保护； ②消防设施及火灾报警系统 LNG站房设置可燃气体监测报警系统。可燃气体检测器一级报警设定值小于可燃气体爆炸下限的25%。LNG储罐设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置。报警器宜集中设置在控制室或值班室内。LNG泵设超温、超压自动停泵保护装置。在距站房卸车点5m以内、值班室设置紧急切断系统，在事故状态下迅速切断加LNG泵点源和关闭重要的LNG管道阀门。 ③泄漏应急处理措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ④防止泄露措施 设置设备检查、检修制度，定时检查、检修设备，防止可燃气体泄露。 ⑤安全管理 经常检查输气系统，防止漏气着火；经常观察压力表中压力值变化。管理上应认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律、法规，设明显的危险标志，严禁烟火，站内设置消防设施专区，用于放置灭火器、灭火毯等消防设备，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。对从业人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策。应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 ⑥应急预案 预防是事故的根本措施，但必须有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。工程建成后，应建立健全本工程事故应急救援预案。企业应根据危险化学品泄漏事故的风险情况制定切实可行的应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放 | 汽车尾气排放的NOx、CO、THC | 道路和停车路面进行硬化、场地内绿化 | 北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3无组织排放标准限值 |
|  | DA001~DA012 | 餐厅厨房排放的油烟、颗粒物、非甲烷总烃 | 集气收集后经过油烟净化器处理 | 北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018） |
| 地表水环境 | 废水总排放口 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油沉淀池、化粪池预处理后经过市政污水管网进入赛区污水处理站进行处理 | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值” |
| 声环境 | 油烟净化器 风机 | 等效连续A声级Leq | 排风口安装 消声器 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中1类标准限值 |
|  | 各设备设备间 |  | 各个设备、泵机组底座安装弹簧减振器、基础减振、墙体隔声 |  |
|  | 车库通风风机 |  | 在排风扇的进、出口按包装阻性消声器、在机组与地基之间安装减震器 |  |
|  | 车库出入口 噪声 |  | 车库墙体隔音、绿化降噪、距离衰减 |  |
|  | 车辆行驶噪声 |  | 墙体隔声、距离衰减 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的项目产生的生活垃圾、厨余垃圾分类收集后，由当地环卫部门定期进行清运，生活垃圾的处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及北京市有关生活垃圾处置的相关规定。 本项目产生的化粪池沉渣定期由环卫粪车抽运，送至小张家口综合处理中心处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）为防止废液等对地下水及土壤造成污染影响，应对厂内化粪池、隔油沉淀池、厕所及各种管道等进行防渗漏处理。便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度； （2）注意固体废物及时回收与处理，生活垃圾设置密封垃圾桶，均不在露天堆放，并及时外运处理，以减少对地下水环境造成影响； |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）隔油沉淀池、化粪池整体浇筑成型；管线按要求的施工规范施工，做好各个污水管道、隔油沉淀池、化粪池的日常检查、出现问题及时进行维修，检查跑、冒、滴、漏现象； （2）LNG站房减缓风险对策措施： ①建筑安全防范措施 LNG储罐进行防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地、防静电接地及防雷接地共用接地极，接地电阻≤4欧姆、站房及罩棚采用避雷带保护等； ②消防设施及火灾报警系统 LNG站房设置可燃气体监测报警系统、LNG泵设超温、超压自动停泵保护装置、在距站房卸车点5m以内、值班室设置紧急切断系统，在事故状态下迅速切断加LNG泵点源和关闭重要的LNG管道阀门。 ③泄漏应急处理措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ④防止泄露措施 设置设备检查、检修制度，定时检查、检修设备，防止可燃气体泄露。 ⑤安全管理 经常检查输气系统，防止漏气着火；经常观察压力表中压力值变化；管理上应认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律、法规，设明显的危险标志，严禁烟火，站内设置消防设施专区，用于放置灭火器、灭火毯等消防设备，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头；加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 ⑥应急预案 企业应根据危险化学品泄漏事故的风险情况制定切实可行的应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目符合国家、北京以及地方产业政策、符合“三线一单”的准入条件，在严格执行各种污染物的国家和北京市排放标准、并采取相应的环保措施后，对周围环境造成的影响较小。因此，从环保角度上分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOx |  |  |  | 0.00438t/a |  |  |  |
|  | CO |  |  |  | 0.0718 t/a |  |  |  |
|  | THC |  |  |  | 0.007 t/a |  |  |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.071 t/a |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.4763 t/a |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.257 t/a |  |  |  |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 54.503 t/a |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 29.175 t/a |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 29.923 t/a |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 8.293 t/a |  |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 2.137 t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾、 厨余垃圾 |  |  |  | 481.8 t/a |  |  |  |
|  | 化粪池残渣 |  |  |  | 175.2m3/a |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成